## Slide 1: 10. Повышение эффективности оперативной памяти

## Slide 2: Введение
Для количественной оценки эффективности оперативной памяти применяется система характеристик, содержащая следующие параметры:
1. тип микросхем памяти;
2. объем памяти;
3. допустимая тактовая частота системной шины;
4. быстродействие микросхем памяти;
5. скорость обмена или производительность;
6. плотность хранения данных;
7. отношение цены к объему – удельная стоимость, или стоимость хранения одного бита данных;
8. надежность или достоверность хранения данных;

## Slide 3: 10.1. Статическая и динамическая память
Статическая память реализуется на триггерах. Для хранения одного бита памяти требуется не менее шести транзисторов. Такая память может сохранять записанные данные неограничено долго без дополнительных действий (при наличии питания). Ее принято обозначать SRAM (Static Random Access Memory – статическая память с произвольным доступом).
Статическая память отличается высоким быстродействием, но в то же время она характеризуется довольно низкой плотностью хранения данных – в одном корпусе микросхемы можно разместить около миллиона байт. При современных требованиях к объемам ОП в компьютере статическая память считается дорогой и громоздкой. Кроме того, такая память отличается высоким энергопотреблением.

## Slide 4: 10.1. Статическая и динамическая память
В настоящее время биты ОП реализуют с помощью конденсаторов. Считается, что конденсатор с высоким уровнем напряжения между обкладками содержит цифру 1, а с низким – цифру 0. Для обслуживания конденсатора к нему подсоединяется всего один транзистор (сравните с шестью транзисторами триггера). Такая реализация бита имеет значительно более высокую плотность хранения данных – в одном корпусе микросхемы можно поместить десятки миллионов байт.
Недостатком ОП на конденсаторах являются ее относительно низкие скоростные показатели. Есть еще один негативный фактор – конденсаторы через несколько миллисекунд самопроизвольно теряют заряд. Чтобы находящиеся в ОП данные и программы при этом сохранялись, состояние конденсаторов необходимо периодически восстанавливать до исходного уровня. Для этого осуществляются периодическое считывание хранящихся данных и повторная их запись. Такой процесс называется регенерацией памяти.
ОП, реализованную в виде периодически подзаряжаемых конденсаторов, называют динамической и обозначают DRAM (от Dynamic Random Access Memory – динамическая память с произвольным доступом).

## Slide 5: 10.2. Микросхемы памяти
Конструктивно биты как статической, так и динамической памяти объединяют в микросхемы. Группу битов микросхемы, которые считываются или записываются одновременно, принято называть ячейкой микросхемы.
Важной характеристикой микросхемы является структура, определяющая общий объем микросхемы и разрядность ее ячеек. Структура задается в виде произведения объема на разрядность. При этом первый сомножитель, объем, задают в килобайтах или мегабайтах, а второй, разрядность ячейки, измеряется в битах.
В информатике банком называется совокупность совместно используемых однотипных элементов, средств и устройств.
Объединение микросхем в банки или разбиение микросхемы на банки производится только на функциональном, логическом уровне. Конструктивно, физически микросхемы ОП располагаются на так называемых платах, которые представляют собой тонкие пластинки обычно прямоугольной формы стандартных унифицированных размеров.

## Slide 6: 10.2. Микросхемы памяти
Различают две конструкции модулей памяти: SIMM (Single In Line Memory Modules – однорядные модули памяти) и DIMM (Dual In Line Memory Modules – двухрядные модули памяти). В соответствии с названием в модулях SIMM микросхемы размещены в один ряд, а в модулях DIMM – в два ряда.
Фактический диапазон адресов ОП распределяется между микросхемами модулей в соответствии с их объемами и количеством. Пусть, например, ОП состоит из четырех микросхем. Тогда старшие два бита адреса байта или поля памяти могут использоваться для выбора микросхемы или банка, к которым относится этот адрес. Например, адреса, начинающиеся с двух двоичных нулей, 00xxx…x2 (xxx – остальные цифры адреса), закрепляются за микросхемой с номером 0, адреса, имеющие вид 01ххх…х2, – за микросхемой с номером 1 и т. д. Последняя группа адресов, 11ххх…х2, закрепляется за микросхемой 3.

## Slide 7
Увеличение фактического объема памяти сопряжено с увеличением разрядности адреса, а это приводит к увеличению количества входов микросхемы (пинов, контактов). Поэтому для обращения к памяти может быть использован прием последовательного выставления адреса: сначала выбирается строка, а затем столбец ячейки памяти микросхемы.

## Slide 8: 10.2. Цикл памяти
Циклом памяти называется последовательность действий, которые выполняются в процессе чтения кода из микросхемы памяти или записи в нее нового кода.
Время доступа памяти представляет собой задержку начала получения данных из памяти относительно появления запроса на них.
Время обращения к памяти складывается из следующего.
1. Время выбора микросхемы памяти (CS – Chip Select). Одновременно выставляется сигнал признака операции (Read\Write).
Выбранная микросхема становится активной и затем начинается цикл памяти для выбранной микросхемы.
2. Время выбора строки, сигнал RAS# (Row Address Strobe).
3. Время выбора столбца, сигнал СAS# (Column Address Strobe).
4. Время стабилизации выходных сигналов при чтении или время стабилизации кода на входных линиях.
Для упрощенного описания циклов памяти используются условные схемы, в которых длительность цикла задается в количестве тактов синхронизации центрального процессора. При этом в схеме обычно показывают длительности четырех следующих друг за другом циклов памяти.

## Slide 9: 10.2. Цикл памяти

## Slide 10: 10.3.Типы микросхем динамической памяти
У рассмотренных стандартных микросхем DRAM цикл памяти включает в себя все три фазы: адреса, данных и восстановления. Поэтому они отличаются большими значениями времени доступа и длительности цикла памяти. Для повышения эффективности работы микросхем, уменьшения времени доступа и длительности цикла памяти были предложены различные варианты. Далее рассматриваются методы, сыгравшие значительную роль в улучшении характеристик ОП.

## Slide 11: 10.3.1. Расслоение памяти
Для повышения эффективности несколько микросхем памяти могут быть объединены в один банк, равно как в одной микросхеме может быть организовано несколько банков памяти.
С помощью соответствующих изменений в работе контроллера памяти соседние циклы чтения/записи для различных банков могут быть частично совмещены во времени. Такой метод работы памяти принято называть расслоением памяти, чередованием адресов или интерливингом (Interleave Mode – режим прослаивания).

## Slide 12: 10.3.1. Расслоение памяти
Теперь рассмотрим схему повышения быстродействия памяти для простейшего случая расслоения, когда используются два банка памяти. В этом случае адреса между банками распределяются так, чтобы в одном банке находились ячейки, соответствующие байтам с четными адресами, а во втором – с нечетными. Во время выборки, например, из банка с нечетными адресами в банке с четными адресами проходит фаза адреса следующего выбираемого байта. Т. е. фаза восстановления одного банка накладывается на фазу адреса другого. Несмотря на то длительность цикла для каждого банка в отдельности не изменилась, расслоение памяти уменьшает общее время выборки двух кодов и, следовательно, увеличивает общую производительность ОП.
В общем случае количество банков k выбирается равным небольшой степени двойки k = 2m, где m = 1, 2, 3, 4. При обращении к байтам памяти с последовательными адресами время выборки может уменьшиться в k раз по сравнению с базовым вариантом.

## Slide 14: 10.3.2. Микросхемы FPM DRAM
Ускорить операции выборки из ячеек микросхемы или записи в них можно за счет уменьшения длительности фазы адреса. Если зафиксировать некоторую строку микросхемы (или банка), а затем выбирать ячейки только из этой строки, то можно сэкономить время за счет отказа от формирования адреса строки, одного и того же у всех обрабатываемых ячеек. Выделенную для многократной выборки строку микросхемы принято называть страницей памяти, а микросхемы, работающие по описанному принципу, относят к типу FPM DRAM (Fast Page Mode DRAM – динамическая память с быстрым страничным режимом).
Реализуется быстрый страничный режим следующим образом. В стандартном режиме после считывания или записи кода из ячейки микросхемы (или банка) восстанавливается исходный уровень обоих сигналов, RAS# и CAS#. В памяти со страничным доступом после выбора страницы (строки матрицы) сигнал RAS# остается на низком уровне в течение нескольких установок адресов столбцов и соответствующих им сигналов CAS#, при этом сохраняется состояние усилительной схемы. Такое состояние микросхемы называется открытой страницей. Таким образом, в первом цикле памяти устанавливаются оба адреса и оба сигнала, RAS# и CAS#, а в каждом последующем цикле в фазе адреса устанавливается только сигнал CAS#, что почти вдвое уменьшает время доступа для каждого последующего цикла памяти. Это позволяет в ускоренном режиме выполнять обработку ячеек, которые находятся в строке, выделенной по сигналу RAS#.

## Slide 15: 10.3.3. Микросхемы EDO DRAM
В 1995 г. был предложен вариант улучшения эффективности микросхем FPM DRAM. Это улучшение обусловлено совмещением во времени считывания данных с выхода микросхемы и фазы формирования адреса следующего столбца в одном и том же цикле памяти. Для организации такого совмещения на выходе микросхемы был установлен дополнительный регистр-защелка, выполненный на обладающих большой скоростью триггерных вентилях. После выставления сигнала CAS# данные из текущей ячейки с большой скоростью записываются в этот регистр, а затем, пока они со стандартной скоростью передаются из регистра на шину данных, на адресную шину микросхемы выставляется адрес следующего столбца. Таким образом, в цикле памяти фактически организован конвейер, когда разные устройства одновременно выполняют разные этапы в некоторой операции. В данном случае это контроллер памяти, выставляющий адрес следующего столбца, и шина данных, одновременно с контроллером считывающая код из регистра защелки.

## Slide 16: 10.3.4. Микросхемы BEDO DRAM
Следующим шагом в повышении эффективности микросхем стало появление так называемого пакетного, или блочного, режима работы, который является усовершенствованием режима EDO DRAM. Блочный режим заключается в том, что во время чтения одной ячейки вместе с ней читаются еще три, расположенных в той же строке, независимо от наличия или отсутствия запроса на них. Такая группа байтов, передаваемых из банка памяти, считается пакетом, или блоком – отсюда название режима работы. Тип микросхем, в которых реализован такой метод, называется BEDO DRAM (Burst EDO DRAM – расширенное время удержания данных на выходе с блочным доступом, т. е. память на основе режима EDO, но работающая не одиночными, а пакетными циклами чтения/записи).
В режиме BEDO адрес столбца устанавливается только для первой ячейки. Далее осуществляется простой переход к следующей ячейке в строке микросхемы.

## Slide 17: 10.3.5. Микросхемы SDRAM
Появившиеся к 1997 г. микросхемы памяти, работающие в привязке к тактовым импульсам, называются SDRAM (Synchronous DRAM – синхронизированная динамическая память). Ориентация на тактовые импульсы в синхронизированной памяти позволяет организовать совмещение во времени для значительно большего количества этапов цикла памяти, запустив их конвейерное выполнение, а также увеличить продолжительность совмещений во времени. Помимо синхронного метода чтения/записи в микросхемах SDRAM используется расслоение памяти на независимые банки, что позволяет совмещать выборку из одного банка с установкой адреса в другом банке. Кроме того, SDRAM поддерживает блочный обмен, характерный для микросхем BEDO DRAM, но стандартный пакет банка микросхемы SDRAM длиннее, он состоит из 32 байтов.
Эффективность микросхем SDRAM значительно выше, чем EDO или BEDO. Хотя цикл памяти имеет вид 5-1-1-1, т. е. четыре операции проходят так же, как и у BEDO, за 8 тактов, SDRAM имеет длительность цикла 10 нс.
В некоторых разновидностях маркировки (спецификации) микросхем SDRAM указывается частота системной шины, т. е. частота, на которой микросхемы могут работать.

## Slide 18: 10.3.6. Микросхемы DDR DRAM и RDRAM
Относительно новый тип микросхем памяти DDR SDRAM (Double Data Rate SDRAM – синхронизированная динамическая память с удвоением данных) появился вследствие улучшений архитектуры SDRAM, поэтому встречается и другое название SDRAM II. Удвоение скорости достигается не только за счет увеличения тактовой частоты, но и за счет передачи данных два раза за один цикл памяти: первый раз передача происходит в начале цикла, а второй – в его конце. Время доступа составляет 5 – 6 нс, а допустимая частота системной шины 800 – 1200 МГц.
У микросхем типа DDR SDRAM в маркировку вынесена не тактовая частота, а скорость обмена: например, микросхема PC2100 имеет скорость обмена, равную 2100 Мбайт/с, а PC3200 – 3200 Мбайт/с. В качестве дополнительного параметра маркировки микросхем ОП используется наличие в микросхеме уже упоминавшейся подсистемы контроля и коррекции ошибок ЕСС.

## Slide 19: 10.3.6. Микросхемы DDR DRAM и RDRAM
Не так давно появилась еще одна разновидность синхронизированных модулей памяти с названием RDRAM (Rambus DRAM – от названия фирмы-производителя Rambus, Inc.). В микросхемах этого типа динамической памяти, в частности, предусмотрена 16-разрядная шина передачи данных, при этом данные, так же как у микросхемы DDR DRAM, передаются по два пакета за такт. Время доступа составляет 4 нс, а частота системной шины – до 800 МГц. Микросхемы памяти типа RDRAM имеют типичный объем 2 – 4 Гбайт и скорость обмена до 6000 Мбайт/с.

## Slide 20: 10.4. Многоуровневая организация памяти
Кратко охарактеризуем свойства используемых в настоящее время уровней памяти компьютера.
Регистровая память процессора. Используется для промежуточного хранения данных в процессе их обработки. Энергозависимый вид памяти. Обладает наиболее высоким быстродействием, поскольку работает на тактовых частотах процессора. Время доступа составляет десятые доли наносекунд. Объем регистров – десятки и сотни машинных слов.
Кэш-память. Дополнительный уровень памяти, играющий роль буфера между оперативной памятью и процессором. Служит для сглаживания разницы в скоростях их работы. Энергозависимый вид памяти. За исключением регистрового, это самый быстрый тип памяти, реализуемый на статических микросхемах памяти. Время доступа составляет единицы наносекунд. Объем кэша может достигать нескольких мегабайт. Отличается относительно высокой стоимостью и высоким энергопотреблением.
Оперативная память. Используется для хранения выполняющихся программ и необходимых им данных. Энергозависимый вид памяти. Время доступа составляет десятки наносекунд, а объем – несколько гигабайт. Более дешевая, чем кэш-память, так как реализуется с помощью динамических микросхем. Высокая надежность хранения данных и программ.
Внешняя память – магнитные и оптические диски. Служит информационным складом. Самый медленный уровень памяти, время доступа порядка 30 мс. Самая дешевая и самая емкая – объем современных дисков составляет десятки терабайт.

## Slide 21: 10.4. Многоуровневая организация памяти
Кроме перечисленных выше уровней памяти в компьютере используются еще несколько разновидностей запоминающих устройств, играющих вспомогательную роль: буферная, постоянная, полупостоянная память.
Постоянная память допускает только считывание. Типовое значение объема ПЗУ до 256 Кбайт при невысокой скорости обмена и времени доступа более 100 нс. Для повышения производительности содержимое постоянной памяти копируется в оперативную, и в работе используется только копия BIOS, которую часто называют теневой памятью. В последние годы постоянная память вытесняется другими видами энергонезависимой памяти, такими как флэш-память.

## Slide 22: 10.4. Многоуровневая организация памяти
Основными разновидностями постоянной памяти являются:
PROM (Programmable ROM – однократно программируемые ПЗУ). Эта разновидность памяти отличается тем, что для записи программ в микросхемы памяти используется специальное устройство. Как правило программирование осуществляется на стадии изготовления на заводе, также встречается вариант программирования пользователем, основанный на пережигании перемычек.
EPROM (Erasable Programmable ROM – перепрограммируемые ПЗУ). Микросхемы отличаются тем, что можно неоднократно стирать их содержимое и записывать новое. Обычно это осуществляется путем облучения специальной области микросхемы ультрафиолетовым излучением.
EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM – электрически стираемые программируемые ПЗУ). Стирание осуществляется прямо в компьютере с помощью высокого напряжения (порядка 30 В).
FEPROM (Flash EPROM), флэш-память. Объединяет достоинства ROM и RAM, т. е. допускает не только чтение, но и запись в обычном режиме работы компьютера, так же как и микросхемы DRAM, но при выключении электропитания содержимое памяти не уничтожается. В отличие от DRAM потребляет энергию не в течение всего времени работы, а только в периоды чтения/записи.

## Slide 23: 10.4. Многоуровневая организация памяти
Полупостоянная память обеспечивает хранение относительно небольшого объема важных параметров конфигурации компьютера (характеристики процессора, системного диска и т. д.) и операционной системы даже при отключенном электропитании. Для поддержания внутреннего состояния такой памяти при отключенном электропитании используется батарейка или аккумулятор. Реализуется полупостоянная память с помощью CMOS-вентилей (Complimentary Metal Oxide Semiconductor – комплементарный металл-оксид-полупроводник, соответствует КМОП). К полупостоянной памяти относится также CMOS RTC (CMOS Real Time Clock – память часов реального времени) и ESCD (Extended Static Configuration Data – расширенные статические данные конфигурации).
Под конфигурированием устройства понимается осуществляемый во время его подключения к компьютеру подбор параметров и режимов работы, номера прерываний и т. д., которые обеспечивают нормальное взаимодействие с остальными устройствами компьютера и с операционной системой. Такое конфигурирование, как правило, осуществляется один раз, а затем, выбранные параметры должны сохраняться даже при отключенном электропитании. Объем полупостоянной памяти составляет несколько сотен байт, а время доступа к ней превышает 100 нс.

## Slide 24: 10.5. Кэш-память
В 1960-е гг. в составе компьютеров появилась так называемая сверхоперативная память, существенно повысившая общую производительность вычислительных систем. В персональных компьютерах аналогичную функциональную роль стал играть появившийся в 1985 г. высокоскоростной буферный уровень памяти, который назвали кэш-памятью (от cache – запас, тайник, наличные в кармане). Объем кэша значительном меньше, чем объем оперативной памяти, а скорость больше, чем у микросхем динамической памяти, и примерно такая же, как у процессора. В общем случае кэш помещается между оперативной памяти и процессором.
.

## Slide 25: 10.5. Кэш-память
Экспериментально установлено, что после обработки некоторых данных процессор с большой вероятностью обращается к тем же самым данным или к находящимся в непосредственной близости от них. Это наблюдение, которое называется принципом пространственной локализации, уже обсуждалось при изучении пакетного режима функционирования микросхем памяти. Аналогом принципа пространственной локализации является также экспериментально полученный принцип временной локализации, который утверждает, что программе в ближайшее время, вероятнее всего потребуются данные, которые недавно или только что были использованы.
С учетом принципов локализации данные, затребованные процессором, а также некоторая группа, находящихся рядом кодов не только передаются в процессор, но и автоматически заносятся в кэш. Когда процессору нужны какие-либо данные, он вначале «заглядывает» в кэш «в надежде» обнаружить их там. Если нужные данные действительно находятся в кэше, то они с высокой скоростью передаются в процессор. Эта ситуация носит название попадание в кэш. Если данные в кэше отсутствуют, то говорят, что имеет место промах кэша, и процессор вынужден обращаться в оперативную память.

## Slide 26: 10.5. Кэш-память
Если при попытке записи новых данных в кэш он оказывается до конца заполненным, необходимое для записи место освобождается за счет удаления из кэша некоторой группы уже находящихся в нем данных. Удаляться могут данные, к которым было меньше всего обращений, или, в соответствии с принципом временной локализации, данные, которые дольше всего не использовались процессором. Применение описанного подхода приводит к тому, что по мере выполнения программы в кэше скапливаются наиболее часто используемые данные. Такое накопление принято называть кэшированием.

## Slide 27: 10.5.1. Механизмы работы кэша
К настоящему времени разработано несколько различных вариантов организации кэша. Рассмотрим наиболее известные из них. В общем случае кэш состоит из области хранения данных, в которой находятся копии некоторых полей оперативной памяти – собственно кэш-памяти, или памяти данных, и области, которая содержит управляющую информацию в виде набора признаков описывающих находящиеся в кэше копии. Эту область кэша называют памятью тегов.

## Slide 28: 10.5.1.1. Кэш прямого отображения
Исторически первым и наиболее простым является кэш прямого отображения. Память для хранения копий делится на элементы, которые принято называть строками кэша. Строки кэша могут быть различной длины. Довольно часто используется длина 32 байта, соответствующая стандартно передаваемой из оперативной памяти в процессор группе байтов (пакету). Роль строки кэша состоит в том, что данные из оперативной памяти дублируются в кэш сразу целой строкой, которая содержит запрошенное процессором поле памяти. Таким образом, в кэш попадает не только копия требуемого поля, но и копия группы байтов, расположенных рядом с ним.

## Slide 29: 10.5.1.1. Кэш прямого отображения
Количество строк в кэше зависит от имеющегося в компьютере физического объема кэша и от длины его строк. Так, например, кэш объемом 4 Кбайт может состоять из 128 тридцатидвухбайтных или 256 шестнадцатибайтных строк. Встречаются и другие варианты. Каждой строке кэш-памяти однозначно соответствует элемент памяти тегов, который содержит значения рассматриваемых далее признаков этой строки.
Для получения простого и быстродействующего механизма поиска контроллер кэша рассматривает всю имеющуюся оперативную память как совокупность страниц, которые равны по объему кэшу и также состоят из строк. Простота дублирования и поиска в кэше обеспечивается тем, что копия любой строки из любой страницы всегда занимает в кэше точно такое же положение, что и оригинал на соответствующей странице оперативной памяти. Это значит, что смещение копии строки относительно начала кэш-памяти всегда равно смещению оригинала строки относительно начала ее страницы в оперативной памяти. Таким образом, страница оперативной памяти как бы полностью отображается на память данных в кэше – отсюда и название «кэш прямого отображения».

## Slide 31: 10.5.1.2. Многовходовой ассоциативный кэш
Размещение в кэше двух и более копий «одномерных» строк из разных страниц оперативной памяти допускается в так называемом ассоциативном кэше со множественным доступом, или многовходовом ассоциативном кэше. Иногда такой вариант организации называют наборно-ассоциативным кэшем. Количество копий «одномерных» строк из разных страниц, которые могут быть помещены в кэш, может отражаться в названии кэша: n-входовый (n-связный) ассоциативный кэш, например, двухвходовый кэш. Понятно, что n-входовый кэш допускает наличие в нем n копий «одномерных» строк. В настоящее время наиболее распространены четырех- и восьмивходовые ассоциативные кэши.

## Slide 33: 10.5.1.2. Многовходовой ассоциативный кэш
Ассоциативный кэш представляет собой два экземпляра кэша прямого отображения, которые принято называть банками кэша. Каждый из банков ассоциативного кэша может содержать копию строки с одним и тем же номером, но из разных страниц памяти. Кроме того, допускается независимый и одновременный просмотр тегов из разных банков. В изображенной на рисунке ситуации в кэше находятся копии двух строк с номером 5316: одна из 1816, вторая из 2016-й страницы.

## Slide 34: 10.5.1.3. Ассоциативная память
Ассоциативный кэш является разновидностью ассоциативной памяти. Выборка кода из обычной памяти, которую называют также адресуемой, осуществляется с помощью задания адреса, никак не связанного со значением кода. В ассоциативной памяти выборка кода связана, т. е. ассоциируется с его значением или со значением некоторой его части, которую принято называть ключом поиска, или просто ключом.
В общем случае в ассоциативной памяти каждый записываемый код сопровождается дополнительным уникальным (т. е. не повторяющимся нигде) кодом ключа. Можно даже считать, что ключ, в отличие от адреса, является неотделимой составной частью кода данного. Например, в случае ассоциативного кэша таким ключом поиска является тег страницы, сопровождающий копию любой строки в кэше. Для выполнения чтения значение ключа кода в памяти сравнивается в заданным значением ключа поиска. В случае совпадения сравниваемых значений код считывается из памяти.
Ассоциативная память используется в основном для решения задач, требующих быстрого поиск в относительно небольших объемах данных.

## Slide 35: 10.5.1.4. Управление ассоциативным кэшем
Для выявления наличия нужных данных в ассоциативном кэше уже недостаточно анализа физического адреса и сравнения тега с номером строки. В нем следует просмотреть n элементов памяти тегов в n различных банках кэша, причем лучше организовать их параллельный просмотр. Если тег в одном из банков совпадает с номером страницы из физического адреса, то поиск завершается попаданием в кэш. Если нет совпадения ни в одном из банков, фиксируется промах кэша. Сложности возникают также при определении замещаемой строки в случае, когда нужная строка занята во всех банках.
Чаще всего используется алгоритм LRU (Least Recently Used, наиболее давно использованный), в соответствии с ним из кэша вытесняется строка, к которой дольше всего не было обращений. Для его реализации может быть, например, составлен связный список копий «одномерных» строк из разных банков. При каждом обращении в кэш этот список модифицируется так, что в его начало попадает наиболее часто (а в конец – наименее часто) используемый элемент. При возникновении необходимости из кэша вытесняется последний элемент списка.

## Slide 36: 10.5.1.4. Управление ассоциативным кэшем
Другой алгоритм – Most Recently Used (MRU), в нем вытесняется последняя использованная запись. Показывает хорошую производительность для случаев, когда высока вероятность доступа к более давним записям.
Least Frequently Used (LFU) – вытесняется запись, используемая реже всех.
Adaptive Replacement Cache (ARC) – комбинация LRU и LFU.
Random Replacement (RR) – случайное вытеснение – вытесняется случайная запись.

## Slide 37: 10.5.2. Многоуровневый кэш
Самый быстродействующий, но при этом самый маленький по объему уровень кэша встраивается в микросхему процессора. Он обозначается L1 и называется внутренним, или первичным кэшем. В настоящее время кэш обычно реализуется в виде двух независимых банков объемом 8 – 32 Кбайт каждый. Один банк внутреннего кэша используется только для хранения данных, а второй – для команд. Такую структуру называют разделенной, или гарвардской, архитектурой кэша. Раздельная структура кэша имеет ряд преимуществ. Во-первых, банки кэша допускают одновременное и независимое выполнение операций считывания/записи через отдельные каналы доступа к ОП. Это примерно вдвое увеличивает пропускную способность кэша. Во-вторых, разделенный кэш допускает упрощенную организацию банка с кодами команд, поскольку во время выполнения программы они обычно не меняются, в то время как находящиеся в кэше коды данных могут изменяться.

## Slide 38: 10.5.2. Многоуровневый кэш
Отметим, что в связи с включением в микросхему процессора устройств, не связанных с его основными функциями, введено понятие ядро процессора, к которому относится только часть его микросхемы, содержащая АЛУ, устройство управления, регистры и т. д., то есть те элементы, которые и составляют собственно процессор. Любые дополнительные элементы, включаемые в микросхему процессора для повышения эффективности системы такие как, например, кэш первого уровня, не входя в ядро процессора.
Следующий уровень кэша обозначается L2 и называется внешним, или вторичным. Он реализуется в виде отдельной микросхемы статической памяти объемом 256 – 512 Кбайт. Если в системе используется всего два уровня кэша, то внешний кэш может иметь объем 2 – 4 Мбайт. Обычно второй уровень кэша содержит одновременно как коды команд, так и коды данных. Такую структуру называют объединенной, или принстонской, архитектурой кэша.

## Slide 39: 10.5.2. Многоуровневый кэш
Довольно часто компьютеры имеют еще один внешний кэш – кэш третьего уровня L3. Его объем доходит до 16 – 32 Мбайт, а быстродействие ниже, чем у кэша первого и второго уровней, но все-таки существенно выше, чем у микросхем динамической ОП. Обычно содержимое кэша первого уровня целиком находится в кэше второго уровня. А при наличии кэша третьего уровня содержимое двух верхних уровней целиком помещается в третий.
Существует простая и эффективная архитектура многоуровневого кэша. Она носит название кэш жертв (victim cache) и состоит из двух кэшей: большого кэша низкой ассоциативности и маленького кэша высокой ассоциативности. Такая организация позволяет достичь числа промахов, соответствующего кэшу более высокой ассоциативности при меньших издержках. Свое название она получила из-за алгоритма работы: данные сначала попадают в большой кэш, при удалении оттуда, помещаются в маленький кэш. Поиск осуществляется одновременно в обоих кэшах. При попадании в маленький кэш, данные переносятся в большой снова. В любой момент времени данные могут находится только в одном из кэшей. Эффективность: для 4Кб кэша прямого отображения кэш жертв на 4 записи устраняет от 20 – до 95% всех конфликтов.

## Slide 40: 10.5.3. Когерентность кэша
Задача поддержания одинаковых значений у кодов, находящихся в ОП и в кэше, называется проблемой когерентности (достоверности, целостности) кэша.
Когда исходный код находится в оперативной памяти, а его копия помещена в кэш, возможны два варианта нарушения когерентности.
Во-первых, ко многовходовой ОП может обращаться не только процессор.
Во-вторых, процессор может изменить значение в кэше, а код в оперативной памяти при этом оставить без изменения.

## Slide 41: 10.5.3. Когерентность кэша
Существует несколько способов поддержания когерентности кэша. В схеме прямой записи измененный процессором код заменяется в кэше и в ОП одновременно. Это надежный вариант, в котором несоответствие кодов не возникает. Вместе с тем его использование снижает быстродействие системы. Более высокой эффективностью обладают схемы, которые выполняют запись в ОП с некоторой задержкой во времени относительно момента записи в кэш. При использовании обратной записи, которую называют также буферизированной сквозной записью, значение передается в память в первом же свободном такте работы процессора. А в схеме отложенной записи передача измененного кода в ОП выполняется только при окончательном заполнении кэша, т. е. когда для помещения в кэш нового значения не оказывается свободной области. При этом в соответствии с алгоритмом LRU в ОП переносится наименее часто используемая строк кэша.
Схемы обратной и отложенной записи более эффективны, т. к. не требуют при выполнении каждой операции записи обращения к ОП. Но они и более сложны, т. к. нужно уметь определять, следует ли выталкиваемую из кэша строку переписывать в ОП. Для экономии времени строки, флаг М которых равен 0, в ОП не дублируются. Кроме того, нужно заботиться о поддержании соответствия содержимого кэша и основной памяти.

## Slide 42: 10.5.4. Микросхемы кэша
Более дешевые микросхемы динамической памяти (DRAM) не могут обеспечить необходимых кэшу скоростных характеристик. Поэтому внешний кэш всегда реализуется на более дорогих микросхемах статической памяти (SRAM), основными разновидностями которой являются асинхронная (Asynchronous SRAM), синхронная пакетная (Synchronous Burst SRAM) и синхронная конвейерно-пакетная (Pipeline Burst SRAM) статическая память.
В синхронных видах микросхем пакетной и конвейерно-пакетной памяти передача данных организована так же, как у динамических микросхем BEDO DRAM и SDRAM, - пакетами, что наряду с синхронизацией обеспечивает повышение их эффективности по сравнению с асинхронными микросхемами. В конвейерно-пакетных микросхемах, как и в микросхемах EDO DRAM, введены дополнительные внутренние буферные регистры данных, обеспечивающие конвейерное совмещение во времени действий считывания данных шиной и формирования адреса следующей ячейки. Кроме того, у них, как в микросхемах DDR DRAM, данные передаются на удвоенной скорости. Это обеспечивает время доступа у конвейерно-пакетных микросхем 2-3 нс на частотах более 400 МГц.

## Slide 43: 10.5.5. Оптимизации кэшей
Время доступа к значениям в памяти при использовании кэша вычисляется по следующей формуле:
Среднее время доступа = доля попаданий * время доступа к кэшу + доля промахов * стоимость промаха;
Исходя из формулы все оптимизации кэшей можно разделить на три категории:
1. Оптимизации, сокращающие долю промахов: увеличение размера строки кэша, увеличение объема кэша, повышение ассоциативности.
2. Оптимизации, сокращающие стоимость промаха: многоуровневые кэши, кэши отдающие чтению более высокий приоритет, чем записи.
3. Оптимизации, сокращающие время при попадании в кэш: механизмы, не использующие трансляцию адреса.

## Slide 44: 10.5.5. Оптимизации кэшей
Прежде чем рассматривать пути сокращения доли промахов необходимо определить типы промахов. Выделяют следующие три типа:
1. Вынужденные (compulsory, cold start misses, compulsory line fills). Такие промахи возникают при первом обращении к блоку. В связи с тем, что эти блоки еще не были загружены в кэш, все варианты кэш-систем будут испытывать подобные промахи.
2. Промахи из-за емкости (capacity misses). Эти промахи появляются из-за ограниченной емкости кэша. Из-за того, что в кэше недостаточно места для сохранения всех блоков, на которые осуществляются ссылки, некоторые из них приходится выгружать, даже несмотря на то, что они, вероятно, скоро будут использованы.
3. Промахи из-за конфликтов (collision misses). Они возникают из-за конфликтов прямой функции отображения или многовходовой ассоциативной функции.

## Slide 45
Пути сокращения доли промахов:
1. Увеличение размера строки. Важнейший фактор, оказывающий влияния на вынужденные промахи – это размер строки. Увеличение размера строки создает эффект предвыборки по дополнительным адресам, что может оказаться полезным из-за пространственной локализации обращения к памяти программы. Однако после увеличение размера строки больше определенного предела количество промахов начинает расти. Рост отчасти обусловлен тем, что выгружаются из кэша также большие строки, т. е. выгружаются данные, которые в случае меньшего размера строки остались бы в кэше.
2. Повышение объема кэша. Повышение объема кэша позволяет сократить промахи из-за емкости. Однако это также имеет свою цену. Большие кэши требуют больше пространства на кристалле и потребляют большую мощность. Большие кэши увеличивают время обращения. Все это снижает производительность. Метод особенно популярен при разработке внешних кэшей.
3. Повышение степени ассоциативности. Повышение степени ассоциативности позволяет сократить количество промахов из-за конфликтов. Однако увеличивает цену и энергопотребление, также может повышаться время доступа. Наблюдения: 8-входовой ассоциативный кэш для практических применений сравним по эффективности с полностью ассоциативным; «2 к 1»: кэш прямого отображения размера N близок по доле промахов с двухвходовым ассоциативным кэшем размера N/2.
4. Аппаратная предвыборка. Потоковый буфер (Stream Buffer) – это аппаратная очередь между L1 и L2. Например, процессор Alpha 21164 загружает сразу два блока инструкций при промахе, дополнительный блок сохраняется в потоковом буфере. При промахе проверяется потоковый буфер. Один буфер позволил избежать 25% промахов из 4 Кб кэша; 4 буфера – 43%. Для 2 64 Кб 4-ассоциативных кэшей 8 буферов устранили от 50 до 70% промахов.

## Slide 46: 10.5.5. Оптимизации кэшей
Пути сокращения стоимости промаха:
1. Многоуровневые кэши. В этом случае кэш первого уровня работает со скоростью процессора. Кэш второго уровня имеет большую вместимость, для сокращения стоимости промаха. Проектирование направлено на балансировку быстроты попаданий и доли промахов.
2. Приоритет чтению перед записью. Возможна ситуация, когда кэш удалил запись, но запись ещё находится в буфере записи, а не в памяти. Если в это время будет осуществлен доступ, то может быть считано неверное значение. Решением будет проверка содержимого буфера записи и считывание из него, т. е. приоритет чтению.
Пути сокращения времени при попадании:
Отказ от использования трансляции адреса в ходе определения индекса в кэше. При кэшировании можно избежать трансляции виртуального адреса в физический, если для индексирования использовать смещение на странице (page offset). Недостатки: проблемы с синонимами; размер смещения ограничивает размер кэша.

## Slide 47: 10.5.5. Оптимизации кэшей
Кроме аппаратных применяются также и программные методы, позволяющие повысить эффективность кэширования:
1. Использование специальных инструкций предвыборки. Эти инструкции не должны вызывать конфликтов, т. к. это форма спекулятивного выполнения. Особенно эффективно использование совместно с циклами после разворачивания.
2. Объединение массивов для увеличения пространственной локальности.
3. Изменение порядка вложенных циклов.
4. Объединение разных циклов.
5. Разбиение циклов на блоки (введение внутреннего цикла), с целью увеличения локальности.